Таблица выбора масел Sentron*

| Производитель | Тип двигателя | Модель двигателя | Требования производителя к содержанию золы | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajax (Cooper Energy Service) | двухтактный | Все – предпочтительнее без золы | <0,1% | Sentron 541C |
| Caterpillar | четырехтактный | Серия 3000 и т.д. | 0,4% мин 0,6% макс | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| C.E.S. Superior (Cooper Energy Service) | четырехтактный | Все кроме 1700 и 2400 | 0,5 до 1,0% | Sentron 840, CG-40, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | 1700 и 2400 | 0,4% до 0,6% | Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Clark Brothers (Dresser Ind.) | двухтактный | Все | Без содерж. золы (допустим низкий уровень золы) | Sentron 541C Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Cooper Bessemer (Cooper Energy Service) | двухтактный четырехтактный | Все – предпочтительнее без золы Все | <0,1% Низкий уровень золы | Sentron 541C Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Cummins | четырехтактный | L10 | <0,5% | Sentron 440 |
|  | четырехтактный | G, GTA | 0,85 макс | Sentron 445, МG-440, 840, 470, LD5000 |
| Deutz MWM | четырехтактный | Group D | 0,5% макс | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | Group F | 0,5% до 0,75% | Sentron 840 |
| Guascor | четырехтактный | Все | 0,9% макс. | Sentron 445, 840, СG-40, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Iveco | четырехтактный | Все | 0,45% макс. | Sentron 445, МG-440 |
| Ingersoll-Rand (Dresser Ind.) | четырехтактный | Категория I | По результатам полевых испытаний | Sentron 541C Sentron 445, МG-440, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | Категория II - III | По результатам полевых испытаний | Sentron 445, СG-40 МG-440, 470, LD5000 |
| Jenbacher | четырехтактный | Leanox | 0,6% - 1,0% макс. | Sentron СG-40, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | Lambda I и все Leanox | <0,5% | Sentron 445, 470 |
| M.E.P., Fairbanks Morse | двухтактный четырехтактный | Все | 0,2% до 0,5% | Sentron 445, МG-440, 470 |
| MAN | четырехтактный | Все | 0,4 до 0,7% | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Perkins | четырехтактный | Все | 0,5% мин. – 1,0% макс. | Sentron 840, СG-40, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Ulstein Bergen | четырехтактный | Все | 0,5% макс. | Sentron 445, МG-440, 470 |
| Wartsila | четырехтактный | 150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG | 0,3% мин. – 0,6% макс. | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
| Waukesha Engine Div. (Dresser Ind.) | четырехтактный | VSG F11 Г, GSI, GSID | 0,35% - 1,0%1 | Sentron 445, 840, СG-40, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | F817, F1197 | 0,35% - 1,0%1 | Sentron 445, 840, СG-40, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | Clinton G2476, L3711, L3712, H2475, F1850, H884 | Предпочтительнее без золы | Sentron 541C,445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390 G, GL, GLD | 0,35% - 1,0%1 | Основное – Sentron 445, СG-40, LD5000, МG-440, 470 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактный | VGF, F-18, H24 L36, P48G, GSI, GL | 0,35% - 0,55%1 | Основное – Sentron 445, MG440, 470 Вторичное – Sentron 840, |
|  | четырехтактный | VGF, F-18, H24 L36, P48, GSID | 0,45% - 0,75%1 | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 |
|  | четырехтактный | AT 25/27 8L GL AT 25/27 12L GL AT 25/27 16V GL | 0,35% - 1,0%1 | Основное – Sentron 445, СG-40, МG-440, 470, LD5000, LD5000 15W40 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактных | VHP F3524, L5794, L7044 GSI L5774, L5794 LT | 0,45% - 0,75%1 | Основное – Sentron 445, МG-440, 470, LD5000 Вторичное – Sentron 840 |

1Рекомендуется 0,1% цинка макс.