Паспорт смазочного материала

SENTRON*

Моторные масла для двигателей,

работающих на природном газе

| Введение Petro-Canada Sentron* – это моторные масла для двигателей, работающих на природном газе (NGEO), высшего качества с продлённым сроком эксплуатации, специально разработанные для смазки двигателей, работающих на природном газе, и компрессоров. Масла Sentron имеют продлённый срок эксплуатации, который обуславливается увеличением интервала между заменами масла, уменьшением количества доливок масла, понижением стоимости эксплуатационных расходов, и обеспечивает более эффективное и выгодное использование. Масла Sentron имеют превосходные эксплуатационные качества, особенно важные в тяжёлых эксплуатационных условиях обслуживания, особенно при компрессии, при производстве электроэнергии, при комбинированном производстве электроэнергии и тепла. Износоустойчивая защита масел минимизирует притирку и полировку гильзы цилиндра, поскольку снижается скопление сажи. Всё это означает, что Увеличиваются интервалы обслуживания. Двигатель очищается без износа. Отсутствует потеря времени. Сокращаются обращения в сервис. Масла Sentron для двигателей, работающих на природном газе, разработаны Petro-Canada на основе чистейших базовых масел жёсткого гидрокрекинга с использованием передовых технологий присадок, приведших к созданию комбинации по удлинению срока службы масла, к увеличению интервала между заменами масла, и обеспечивает отличный контроль за отложениям в двигателе. Обеспечивая превосходную защиту от износа и коррозии, масла Sentron обеспечивают беспроблемную эксплуатацию, увеличивают срок службы и ресурс двигателей, что позволяет потребителям снижать стоимость общих эксплуатационных расходов. Масла Sentron, как моторные масла для двигателей, работающих на природном газе, именно такой уровня сульфатированной зольности и коэффициента вязкости SAE, которые рекомендуются производителями двигателей, работающих на природном газе. Вместе с тем, они имеют утвердившуюся репутацию по успешному использованию в широком спектре эксплуатационных режимов. Крайне низкая летучесть масла Улучшает состояние рабочего места вследствие отсутствия запаха масла в местах работы двигателей. Минимизируется потребление масла на угар. Применение Petro-Canada Sentron* – это моторные масла для двигателей, работающих на природном газе, высшего качества, специально разработанные для смазки промышленных и нестационарных (мобильных) двигателей внутреннего сгорания, работающих на природном газе. Особо масла Sentron требуются при более суровых условиях эксплуатации при когенерации (получение двух видов энергии из одного источника), при работе с газообразным топливом, при работе с биологическим газом, при работе с угольным метаноми и при оперированиии с низко галогенным газом из органических отходов. Sentron NGEOs могут быть использованы в картерах двигателей в поршневых компрессорах , где OEM допускает взвешенную величину 40. Sentron также может быть использован для смазки компрессоров. Промышленная классификация Petro-Canada Sentron Моторные масла для двигателей, работающих на природном газе Категория зольности Содержание золы, вес. % Беззольные 0,02 Sentron 541C Низкая зольность 0,1-0,6 Sentron LD 5000 Sentron LD 5000 15W-40 Sentron 470 Sentron 445 Sentron MG 440 Sentron 590 Sentron Fleet 10W-40 Sentron Fleet 0W-30 Средняя зольность 0,6-1,0 Sentron CG 40 Senton 840 Может снижать время простоя оборудования между капитальными ремонтами техники. Моторные масла Sentron для двигателей, работающих на природном газе, разделяются по трем уровням содержания сульфатированной золы (согласно рекомендациям производителей агрегатов, работающих на различных видах газа). Масла низкой зольности Sentron LD 5000 15W-40 ( 0,57 вес. % золы) –малозольное полусинтетическое масло, которое рекомендуется для использования в том же оборудовании, что и Sentron LD 5000. Данное масло с продленным сроком эксплуатации, до 200% и на более длительное время увеличивают интервал между заменами масла при широком диапазоне температур. Также великолепно себя зарекомендовало при работе при отрицательных температурах вплоть до -25°С. Результаты полевых испытаний указывают на чистоту поршня, что влияет на длительность ресурса оборудования и сокращает время простоя оборудования. Sentron* FLEET 10W-40 (0,54 вес. % золы) - это малозольное масло, которое рекомендуется для двигателей на природном газе (стационарных и мобильных), применяемых в нефтегазовой промышленности, где требуется повышенная чистота двигателей во все климатические сезоны года. Такое масло рекомендуется как для двигателей работающих на природном газе, при отводе масла и газа, так и для систем орошении, где требуется высокое содержание цинка в смазочном материале для надежной защиты клапанного механизма от износа. Отлично облегчает холодный запуск двигателя. Отвечает требованиям двигателей Detroit Diesel 50 G. Sentron* Fleet 0W-30 (0,54 вес. % золы) – масла с низким уровнем зольности, полусинтетическое, специально разработанное для всесезонной работы малых и средних размеров двигателей, которые сталкиваются с трудностями запуска работы в суровых зимних условиях. При температуре застывания масла Sentron* Fleet 0W-30 обеспечивают надёжную работу при экстремальных зимних условиях, демонстрируя возможности консолидации запасов. Это обеспечивает превосходную чистоту и контроль за отложениями на клапанах, обеспечивая сокращение время простоя оборудования и к увеличению продолжительности эксплуатации. | Свойства и преимущества продукта Увеличение срока службы двигателя благодаря маслу обеспечивает длительную защиту оборудования Увеличивает устойчивость к окислению и нитрованию. Увеличивает срок службы двигателя благодаря уменьшению отложений лаков, шламов и сажи. Улучшает характеристики двигателей. Увеличение интервала между заменами масла упрощает техническое обслуживание и приводит к сокращению других потерь Sentron LD 5000 увеличивает интервалы по замене масла в двигателях американской фирмы Caterpillar, что обеспечивает до 200% продлевает срок службы масла, если сравнивать с конкурентно способными маслами других производителей. Снижаются простои на обслуживание и ремонт, увеличивается эксплуатационная готовность. Снижаются расходы по эксплуатации путём снижения расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Обеспечение высокого уровня износоустойчивости и противозадирной защиты Контролирует и минимизирует износ клапанов (затворов). Снижает износ поршневых колец, гильз цилиндра и вкладышей, что также способствует увеличению службы двигателей. Снижаются расходы по эксплуатации путём снижения расходов по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Поддержание чистоты всех рабочих частей двигателя Минимизирует отложения в зоне поршневых колец и направляющей втулки клапана. Минимизирует забивку отверстий в двухтактных газовых двигателях. Улучшает смазку двигателя путем поддержания чистоты смазочных каналов. Снижает износ поршневых колец, гильз цилиндра и вкладышей, что также способствует увеличению службы двигателей. Увеличивает время между капитальными ремонтами двигателей. SentronLD 5000 ( 0,57 вес. % золы) – малозольное масло, которое гарантирует высочайшую чистоту, обеспечивающую до 200% и больше длительность использования масел. Рекомендуется для двигателей Caterpillar, Superior, Waukesha, Guascor, Jenbacher, Perkins, MDE, MAN и других производителей с турбонаддувом, без него, а также при работе на обедненной топливной смеси, для которых требуется масло с малым содержанием золы. В его состав добавлены присадки, обеспечивающие дополнительную защиту при работе в суровых условиях применения, в том числе в высокомощных двигателях с турбонаддувом и повышенными температурами выхлопных газов. Sentron* LD 5000 повышает производительность до 200%. Sentron 470 (0,51 вес. % золы) - масла, содержащие низкий процент золы, специально разработаны для работы двигателя в особо суровых условиях – при высокой мощности двигателя и предельно высоких температурах. Sentron* 470 подходит для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями. Sentron 470 включает дополнительные компоненты, обеспечивая «экстра» качества, так необходимые для сложных условий эксплуатации. Sentron* 445 ( 0,45 вес. % золы) – масла, содержащие низкий процент золы, обеспечивают превосходную работу в четырехтактных двигателях и рекомендуются для некоторых двухтактных двигателей, а также подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями. Sentron* 445 обеспечивает высокий уровень производительности для двигателей с турбонаддувом за счет низкой зольности масла. Обеспечивает превосходную защиту от отложений в двигателях. Sentron МG-440 (0,45 вес. % золы) - масла, содержащие низкий процент золы, всесезонный (15W-40) аналог масла Sentron* 445. Являясь универсальными маслами, они позволяют обеспечить более быстрый запуск и хорошую текучесть смазочного материала при довольно низких температурах. Sentron* МG-440 подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями. Sentron* МG-440 могут быть также использованы в некоторых моделях двигателей, работающих на природном газе, и автотранспортном сервисе, а именно для таких двигателей как Cummins L10 и M11, а также для двигателя Detroit Diesel 50G. Sentron 590 (0,59 вес. % золы) обеспечивают превосходную работу в четырехтактных двигателях и рекомендуются для некоторых двухтактных двигателей подходит для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями. Обеспечивает высокий уровень производительности для двигателей с турбонаддувом за счет низкой зольности масла. Обеспечивает превосходную защиту от отложений в двигателях. Превосходно осуществляет контроль над отложениями в двигателе, особенно ориентировано на те двигатели, которые эксплуатируются в суровых условиях нитрования. Комбинирование оптимальных рекомендаций для двигателей, при суровых условиях нитрования, позволяет увеличить интервал между заменами масла Sentron 590 до 200%. Масла средней зольности Sentron СG-40 (0,92 вес. % золы) – масла SAE 40, содержащие средний процент золы, которые специально разработаны для четырехтактных газовых двигателей, работающих в очень суровых условиях, таких как генераторные установки, работа на попутном или биологическом газе. Sentron* СG-40 обеспечивают исключительную защиту газовых двигателей с турбонаддувом, в газовых двигателях с обеднённой топливной смесью, а также в газовых двигателях без турбонаддува. Содержит низкие уровни цинка и фосфора. Подходят для применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями. Sentron 840 ( 0,7 вес. % золы) – масла высшего качества, рекомендованные для применения в четырехтактных газовых двигателях, для которых требуется средний уровень содержания золы. Беззольные масла Sentron* 541C( 0,02 вес. % золы) – это масла особо рекомендуются для двухтактных двигателей, но также могут применяться в некоторых четырехтактных двигателях. Масло Sentron* 541C минимизирует отложения в камере сгорания и на свече зажигания. | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

Таблица выбора моторных масел Petro Canada для двигателей,

работающих на природном газе

| Производитель | Тип двигателя | Модель двигателя | Требования производителя к содержанию золы | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajax (Cooper Energy Service) | двухтактный | Все – предпочтительнее без золы | <0,1% | Sentron 541C |
| Caterpillar | четырехтактный | Серия 3000 и т.д. | 0,4% мин 0,6% макс | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590 |
| C.E.S. Superior (Cooper Energy Service) | четырехтактный | Все кроме 1700 и 2400 | 0,5 до 1,0% | Sentron 840, CG-40, 470, LD5000, 590 |
|  | четырехтактный | 1700 и 2400 | 0,4% до 0,6% | Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, 590 |
| Clark Brothers (Dresser Ind.) | двухтактный | Все | Без содержания золы (допустим низкий уровень золы) | Sentron 541C Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD5000 15W40 |
| Cooper Bessemer (Cooper Energy Service) | двухтактный четырехтактный | Все – предпочтительнее без золы Все | <0,1% Низкий уровень золы | Sentron 541C Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD5000, 590 15W40, Sentron Fleet OW-30 |
| Cummins | четырехтактный | L10G,G, QSK19G, G855, GTA855, KTA19GC KTA38GC | <0,5% | Sentron MG440 440 |
|  | четырехтактный четырехтактный | GTA B,C,G5-9,G8-3 | 0,85 макс CES20074 одобрен | Sentron 445, МG-440, 840, 470, LD5000, 590 Sentron Fleet 10W-40 |
| Deutz MWM | четырехтактный | Group D | 0,5% макс | Sentron 445, МG-440, 470, Sentron 840, LD 5000, 590 |
|  | четырехтактный | Group F | 0,5% до 0,75% | Sentron 840, LD 5000, LD 5000 15W-40 |
| Guascor | четырехтактный | Все | 0,9% макс. | Sentron 445, 840, СG-40, МG-440, 470, LD5000, 590 |
| Iveco | четырехтактный | Все | 0,45% макс. | Sentron 445, МG-440 |
| Ingersoll-Rand (Dresser Ind.) | четырехтактный | Категория I | По результатам полевых испытаний | Sentron 541C, Sentron 445, МG-440, LD5000, 590 |
|  | четырехтактный | Категория II - III | По результатам полевых испытаний | Sentron 445, СG-40 МG-440, 470, LD5000, 590 |
| Jenbacher | четырехтактный | Leanox | 0,6% - 1,0% макс. | Sentron СG-40 Sentron 445, 470, LD5000, 590 |
|  | четырехтактный | Lambda I и все Leanox | 0,5% |  |
| M.E.P., Fairbanks Morse | двухтактный четырехтактный | Все | 0,2% до 0,5% | Sentron 445, МG-440, 470 |
| MAN | четырехтактный | Все | 0,4 до 0,7% | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590 |
| Perkins | четырехтактный | Все | 0,5% мин. – 1,0% макс. | Sentron 840, СG-40, 470, LD5000, 590 |
| RRMEB (Ulstein Bergen) | четырехтактный | Все | 0,5% макс. | Sentron 445, МG-440, 470, 590 |
| Wärtsilä | четырехтактный | 150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG | 0,3% мин. – 0,6% макс. | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590, LD 5000 15W-40 |
| Waukesha Engine Div. (Dresser Ind.) | четырехтактный | VSG F11, G, GSI, GSID | 0,35% - 1,0% | Sentron 445, СG-40, LD5000, LD5000 15W-40, 590, МG-440, 470 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактный | F817, F1197 | 0,35% - 1,0% | Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, МG-440, 470, LD 5000 15W-40 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактный | Clinton G2476, L3711, L3711, F1850, H884 | Предпочтительнее без золы | Sentron 541C |
|  | четырехтактный | VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390 G, GSI, GL | 0,35% - 1,0%1 | Основное – Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, МG-440, 470, LD5000 15W-40 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактный | VGF, F-18, H-24, L-36, P-48,GSI, GSID | 0,35% - 0,5%1 | Sentron 445, MG440 |
|  | четырехтактный | VGF, F-18, H-24 L-36, P-48, G, GL, GLD | 0,45% - 0,75%1 | Sentron 445, МG-440, 470, LD5000,LD 5000 15W-40, 590 |
|  | четырехтактный | AT 25/27 8L GL AT 25/27 12L GL AT 25/27 16V GL | 0,35% - 1,0%1 | Основное – Sentron 445, СG-40, LD5000, 590, MG-440, 470, LD 5000 15W-40 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактных | VHP F3524, L5794, L7044 GSI, L5774 | 0,45% - 0,75%1 | Основное – Sentron 445, МG-440, 470, LD5000, 590 Вторичное – Sentron 840 |
|  | четырехтактных | APG 16V150LTD, 12V220GL, 18V220GL | 0,45% - 0,5% | Sentron 445, LD5000, МG-440, 470 |

1Рекомендуется 0,1% цинка макс.

# Данные типовых испытаний

Sentron – это моторные масла для двигателей, работающих на природном газе (NGEO),  с продлённым  сроком эксплуатации, дающих превосходный контроль за отложениями в двигателях, а также обеспечивающие беспроблемную эксплуатацию  и невысокую стоимость для заказчиков при нормальных рекомендованных условиях. Однако, фактический срок службы масла зависит от системы проектирования и практики эксплуатации, что должно быть установлено путём анализов масел, согласно рекомендациям производителей двигателей.  Имеется гарантия Petro-Canada  на смазочные материалы.

| Показатель | Метод испытания ASTM | PETRO-CANADA SENTRON |
| --- | --- | --- |
|  |  | SENTRON 541 C | SENTRON LD 5000 15W-40 | SENTRON LD 5000 | Sentron 470 | Sentron 445 | Sentron MG 440 | Sentron 590 | Sentron FLEET OW-30 | Sentron FLEET 10 W-40 | Sentron CG 40 | Sentron 840 |
| Уровень зольности | - | Без золы | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Низкая зольность | Средняя зольность | Средняя зольность |
| Сульфатная зольность, вес. % | D874 | 0.02 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.92 | 0.73 |
| Вязкость по SAE | - | 40 | 15W-40 | 40 | 40 | 40 | 15W-40 | 40 | OW-30 | 10W-40 | 40 | 40 |
| Точка вспышки, COC, 0С/0F | D92 | 242/468 | 243/469 | 272/522 | 230/446 | 230/446 | 209/408 | 277/534 | 185/365 | 235/455 | 231/448 | 244/471 |
| Кинематическая вязкость сСт при 400С/SUV при 100 0F сСт при 1000С/SUV при 210 0F | D445 | 125/579 13.5/72 | 102.2/15 473/77.5 | 124/575 13.4/71 | 124/575 13.3/71 | 126/570 13.4/71 | 105/505 14.2/75 | 121/249 13.5/55 | 62/11 288/63 | 111/514 16.0/81.9 | 128/593 13.3/71 | 120/556 13.1/71 |
| Температура застывания, 0С/0F | D97 | -21/-6 | -45/-49 | -30/-22 | -24/-11 | -24/-11 | -33/-27 | -30/22 | -48/-54 | -33/-27 | -24/-11 | -24/-11 |
| Общее кислотное число | D664 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.98 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 2.0 |
| Общее щелочное число | D2896 | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 8.5 | 5.3 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала

Здоровье и безопасность

Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о высококачественных смазках компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com